## Slide 1: Aéroclub du Savès
Météorologie – notions importantes
M. Cusin

## Slide 2
Atmosphère et Nuages
Préparation d’un vol
Etude de cas

## Slide 3
Atmosphère et Nuages
Préparation d’un vol
Etude de cas

## Slide 4
Loi de la température :
-2° / 1000 ft
Si à Sabonnères il fait 13° C, quelle devrait être la température à Peyresourde ?

## Slide 5
Loi de la température :
-2° / 1000 ft
Si à Sabonnères il fait 13° C, quelle devrait être la température à Peyresourde ?
LF3126 : 1050 ft
LFIP : 5193 ft
Ecart d’altitude : 5193 - 1050 = 4143 ft
 13 – 2 / 1000 x 4143 = 4,7 °C
Donc ATTENTION en cas d’atmosphère humide, vous pouvez givrer

## Slide 6
Les Vitesses :
Vi : vitesse indiquée / calibrée
Vair : vitesse dans la masse d’air
Vgps : vitesse lue au GPS

## Slide 7
Vi : vitesse indiquée / calibrée Théoriquement recalée pour votre aéronef pour 0 ft / 15°C
Vc = Vi - erreur anémo
Vair : vitesse dans la masse d’air Vitesse apparente dans la masse d’air (=Vsol sans vent) Vair = Vc + (10% / 6000 ft) + (1% / +5°C pr T°std)
Vgps : vitesse lue au GPS Vgps = dL/dT (variation de distance/variation de temps fourni par le satellite). Correspond à Vair + Vvent

## Slide 8
Les Nuages :

## Slide 9
Les Nuages :
Couche quasi soudée au sol
Dangeureux
Orages violents, peut atteindre 20 km d’altitude

## Slide 10
Les Nuages en montagne :
L’onde peut dépasser d’1/3 la hauteur de l’obstacle
Les nuages lenticulaires sont piégés dans un pli d’onde. Ils sont très actifs mais semblent rester sur place. Ils se remplissent d’un coté et se dissipent de l’autre
Le vent turbulent peut atteindre 20 fois la hauteur de l’obstacle au-delà de celui-ci
hauteur
20 x hauteur

## Slide 11
Les Nuages en montagne :

## Slide 12
Atmosphère et Nuages
Préparation d’un vol
Etude de cas

## Slide 13
Plusieurs sites pour la météo :
AEROWEB (météo France)
Meteox
Orbifly
Autres

## Slide 14
AEROWEB
ce matin
Trajet : Sabo - Luchon
Few : 1 à 2 octats
Scattered : 3 à 4 octats
Broken : 5 à 7 octats
Overcast : 8 / 8

## Slide 23
Aeroweb :
Exemple de Nav (Palma de Majorque – Paris)

## Slide 26
Plusieurs sites pour la météo :
AEROWEB (météo France)
Meteox
Orbifly
Autres

## Slide 27
Observation
Prévision
www.meteox.com
Meteox

## Slide 28
Plusieurs sites pour la météo :
AEROWEB (météo France)
Meteox
Orbifly
Autres

## Slide 29
Recueil complet des TAF et METAR de toutes les stations
Donne une vision globale des conditions locales
www.orbifly.com
Orbifly

## Slide 30
Atmosphère et Nuages
Préparation d’un vol
Etude de cas

## Slide 31
Q & A ?